## Slide 1: Digitální technika
Tomáš Vaníček
Stavební fakulta ČVUT, B407
vanicek@fsv.cvut.cz
http://kix.fsv.cvut.cz/vanicek

## Slide 2: Číselné soustavy
Číselné soustavy reprezentují čísla, která jsou pro nás symbolem určitého množství – kvantity.
Desítkovou soustavu se učíme již v první třídě a využíváme ji v běžném životě. Při aritmetických operacích dostáváme vždy jednoznačný a nám srozumitelný výsledek.
Tato soustava však není vhodná pro počítače nebo číslicové systémy. protože číslicové zařízení by muselo rozlišovat deset různých, například napěťových úrovní.
Proto v těchto případech využíváme soustavy o jiných základech.

## Slide 3: Číselné soustavy
Nedůležité číselné soustavy jsou:
  Dvojková (binární)
  Desítková (dekadická)
  Šestnáctková (hexadecimální)
  Pořípadě osmičková (oktální)

## Slide 4: Zápis čísla v číselné soustavě o základu Z

## Slide 5: Hornerovo schema
William Geogre Horner
1786-1837

## Slide 6: Příklad
Rozepište dekadické číslo F = 93710
  F = 7*1+3*10+9*100
Rozepište osmičkové číslo F = 7638
  F= 3*80 + 6*81 + 7*82

## Slide 7: Příklad
Rozepište dekadické číslo F = 93710
  F = 7*1+3*10+9*100
Rozepište osmičkové číslo F = 7638
  F= 3*80 + 6*81 + 7*82 = 3*1+6*8+7*64 = 49910

## Slide 8: Polyadické číselné soustavy
Název soustavy se odvozuje od čísla, které tvoří základ soustavy. Polyadické číselné soustavy mají v každém řádu pevně stanovenou váhu.
Tyto soustavy jsou označovány jako soustavy poziční, hodnota číslice je dána její pozicí.

## Slide 9: Desítková soustava
Nejužívanější soustavou v každodenním životě je soustava desítková (dekadická).
Asi proto, že člověk má na rukou 10 prstů, kterými umí rozlišit 10 různých znaků.
Seznámení s touto soustavou probíhá už v relativně raném dětství.
V logických systémech se však nejčastěji používají jiné číselné soustavy:

## Slide 10: Dvojková soustava
binární, dyadická o základu Z = 2
Tato soustava používá pouze dvě číslice a to 0 a 1
Můžeme si například nadefinovat, že 1 (logická 1 nebo symbol H - High) odpovídá napěťovým úrovním 9 až 10 V a 0 (logická 0 nebo symbol L - Low) odpovídá napěťovým úrovním 0 až 1 V.
V teorii reléových spojů obvykle značí 1 sepnutý kontakt a 0 kontakt rozepnutý.

## Slide 11: Osmičková soustava
oktálová o základu Z = 8
Tato soustava využívá osmi číslic jako násobících koeficientů. Jsou to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.
Dříve se tato soustava spolu se šestnáctkovou používala v souvislosti se staršími typy sálových počítačů.
Dnes je její použití omezené.

## Slide 12: Šestnáctková soustava
hexadecimální o základu Z = 16
Tato soustava využívá 16 číslic (znaků) jako násobících koeficientů příslušné mocniny základu soustavy.
K vyjádření těchto 16 znaků si pomáháme alfabetickými znaky začátku abecedy A až F pro čísla 10 až 15.
Šestnáctková soustava se používá v mikropočítačové technice k popisu dat na adresové a datové sběrnici.
Hexadecimální vyjádření dat se značí symbolem h nebo též H za šestnáctkovým číslem.

## Slide 14: Převody mezi číselnými soustavami
Častým úkolem bývá provést přepočet čísel mezi různými číselnými soustavami.
Číslo neustále stejné (má stejnou hodnotu), jde jen o to, že jeho vyjádření v různých soustavách je různé.
Dekadicky vyjádřené číslo je nám srozumitelné, ale pro některé aplikace, např. pro logické systémy, je nepoužitelné. V tomto případě užíváme číslo vyjádřené dvojkově.
Toto vyjádření je ale mnohdy moc dlouhé, proto v souvislosti s logickými obvody a mikroprocesory používáme často soustavu šestnáctkovou.
Je proto nutné umět čísla vyjádřená v různých soustavách mezi sebou vzájemně převádět.

## Slide 15: Příklad
Převeďte číslo F2 = 11011 do soustavy o základu Z = 10 .
F = 1*24 + 1*23 + 0*22 +1*21 +1*20 = 16+8+2+1 = 27

## Slide 16: Příklad
Převeďte číslo F8 = 2175 do soustavy o základu Z = 10 .
F = 2*83 + 1*82 +7*81 +5*80 = 1024+64+56+5 = 1149

## Slide 17: Příklad
Převeďte číslo F16 = C7A do soustavy o základu Z = 10 .
F = C*162 +7*161 +A*160 = 12*162+7*161+10*160 = 3072+112+10 = 3194

## Slide 18: Příklady na cvičení
Převeďte číslo 2738 z osmičkové soustavy do desítkové.
Převeďte číslo 1245 z pětkové soustavy do desítkové.
Převeďte číslo C2F16 z šestnáctkové soustavy do desítkové.

## Slide 19: Řešení
18710
3910
311910

## Slide 20: Převod čísla z desítkové soustavy do jiné
Metoda postupného odečítání
Původní číslo v soustavě o základu Z = 10 se rozkládá odečítáním zmenšujících semocnin základu Z
Jako první odečítá mocnina čísla Z rovná převáděnému číslu, nebo nejbližší menší

## Slide 21: Příklad
Převeďte číslo F10 = 190 do soustavy o základu Z = 2.
Nejprve si vyjádříme jednotlivé mocniny čísla 2 (základu soustavy). Nejvyšší vyjadřovaná mocnina čísla 2 bude vzhledem k požadavku na rozkládané číslo 27, protože 27 = 128 < F a 28 = 256 > F
27 = 128, 26 = 64, 25 = 32, 24 = 16, 23 = 8, 22 = 4, 21 = 2, 20 = 1.
Od převáděného čísla odečteme nejvyšší mocninu čísla 2 ještě menší než převáděné číslo.
190 - 27 = 190 - 128 = 62, jedničku uložíme do proměnné a7

## Slide 22: Příklad, pokračování
62 - 26 = 62 - 64 = -2, 26 se do čísla 62 nevejde, 0 → a6
62 - 25 = 62 - 32 = 30, 25 se do čísla 62 vejde, 1 → a5
30 - 24 = 30 - 16 = 14, 24 se do čísla 30 vejde, 1 → a4
14 - 23 = 14 - 8 = 6, 23 se do čísla 14 vejde, 1 → a3
6 - 22 = 6 - 4 = 2, 22 se do čísla 6 vejde, 1 → a2
2 - 21 = 2 - 2 = 0, 21 se do čísla 2 vejde, 1 → a1
0 - 20 = 0 - 1 = -1, 20 se do čísla 0 nevejde, 0 → a0
Výsledek: F =a7a6a5a4a3a2a1a0 = 101111102

## Slide 23: Příklad
Převeďte číslo F10 = 190 do soustavy o základu Z = 8.
Nejprve si vyjádříme jednotlivé mocniny čísla 8 (základu soustavy). Nejvyšší vyjadřovaná mocnina čísla 8 bude vzhledem k požadavku na rozkládané číslo 82, protože 82 = 64, 83 = 512
82 = 64, 81 = 8, 80 = 1
Od převáděného čísla odečteme dvojnásobek druhé mocniny čísla 8
190 - 2. 82 = 190 - 2 . 64 = 62, 82 se do čísla 190 vejde 2x, 2 → a2
62 - 7. 81 = 62 - 56 = 6, 81 se do čísla 62 vejde 7x, 2 → a1
6 - 6. 80 = 6 - 6 = 0, 80 se do čísla 6 vejde 6x, 6 → a0
Výsledek: F8 = a2 a1 a0 = 276

## Slide 24: Metoda postupného dělení
Původní číslo F10 v soustavě o základu 10 se rozkládá postupným dělením číslem, které odpovídá základu soustavy Z
Jako výsledek se zapisují zbytky po dělení v
opačném pořadí ( tj. z pravé strany).

## Slide 25: Příklad
Převeďte číslo F10 = 190 do soustavy o základu Z = 2.
Převáděné číslo postupně dělíme číslem 2 a zbytky (koeficienty ai ) zapisujeme z pravé strany
190 : 2 = 95 , zbytek po dělení je 0, 0 → a0
95 : 2 = 47 , zbytek po dělení je 1, 1 → a1
47 : 2 = 23 , zbytek po dělení je 1, 1 → a2
23 : 2 = 11 , zbytek po dělení je 1, 1 → a3
11 : 2 = 5 , zbytek po dělení je 1, 1 → a4
5 : 2 = 2 , zbytek po dělení je 1, 1 → a5
2 : 2 = 1 , zbytek po dělení je 0, 0 → a6
1 : 2 = 0 , zbytek po dělení je 1, 1 → a7
Výsledek: F =a7a6a5a4a3a2a1a0 = 101111102

## Slide 26: Příklad
Převeďte číslo F10 = 190 do soustavy o základu Z = 16.
Převáděné číslo postupně dělíme číslem 16 a zbytky (koeficienty ai ) zapisujeme z pravé strany
190 : 16 = 11 , zbytek po dělení je 14, 14=E → a0
11 : 16 = 0 , zbytek po dělení je 11, 11=B → a1
Výsledek: F = a1a0 = BE16

## Slide 27: Příklady na cvičení
Převeďte číslo 23310 z desítkové soustavy do osmičkové.
Převeďte číslo 8110 z desítkové soustavy do dvojkové.
Převeďte číslo 92410 z desítkové soustavy do šestnáctkové.

## Slide 28: Řešení
3518
10100012
39C16