## Slide 1: Návrh kombinačních logických obvodů

## Slide 2: Postup
Slovní zadání
Popis obvodu - pravdivostní tabulka, mapa, Booleovská formule
Minimalizace
Implementace obvodu
Ověření činnosti obvodu

## Slide 3: Příklad
Navrhněte logický obvod, který bude mít tři vstupy a, b, c a dva výstupy p, q. Obvod bude na výstupu p indikovat, zda binárně zapsané číslo cba je liché, a na výstupu q, zda je menší než 5.

## Slide 4: 2. Popis obvodu pravdivostní tabulkou
a | b | c | Číslo | p | q
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0

## Slide 5: Minimalizace funkce p
p (a,b,c) = a

## Slide 6: Minimalizace funkce q
q (a,b,c) =

## Slide 7: Realizace funkce p
a p

## Slide 8: Realizace funkce q pomocí hradel NAND
Funkce je po minimalizaci vyjádřena
Provedeme dvojí negaci q =
Podle De Morganova pravidla pro negaci součtu
Odstranění dvojí negace
Realizační obvod

## Slide 9: Obvod realizující funkce p a q
Testování obvodu
  5 → c=1,b=0,a=1 → p=1, q=0 → OK
  Atd.

## Slide 10: Ještě jeden příklad
Navrhněte obvod, který bude pro 4 proměnné indikovat minimálně dvě jedničky následující za sebou. Obvod realizujte pomocí hradel NAND.

## Slide 11: Pravdivostní tabulka

## Slide 12: Karnaughova mapa

## Slide 13: Úprava funkce

## Slide 14: Výsledný obvod

## Slide 15: Testování
Například 11 → d=1,c=0,b=1,a=1 → F=1 → OK

## Slide 16: Další příklad
Navrhněte převodník 3-bitového binárního kódu na zobrazení
hodů kostkou

## Slide 17: Pravdivostní tabulka
n | c | b | a | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6
0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
7 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X
Z tabulky je patrné, že některé LED diody jsou souměrné a svítí současně, např. diody do a d3, d1 a d4 a d2 a d5. Dioda d6 je samostatná. Souměrnost diod zjednoduší zapojení, protože logická funkce bude shodná pro dvojici LED.

## Slide 18: Karnaughovy mapy a logické funkce

## Slide 19: Zapojení a testování

## Slide 20: Příklad (další úloha typu Pattern Recognition)
Navrhněte obvod, který bude indikovat posloupnost bitů 101 ve 4-bitových binárních číslech. Obvod realizujte.

## Slide 21: Řešení
&
&
&
a
b
c
d
F