## Slide 1: Systémy hromadné obsluhy
Čekací systémy
Queueing Systems

## Slide 2: Systémy hromadné obsluhy
Modelují situaci procesu skládajícího se z více aktivit
Pro spuštění každé aktivity je potřeba určité množství entit, nejsou-li entity k dispozici, aktivita se nespustí
Entity, které čekají na dosud nespuštěnou aktivitu, jsou umístěny ve frontě
Počet entit ve frontě a doma jejich čekání jsou hlavními ukazateli efektivity fungování SHO

## Slide 3: Prvky SHO
Aktivita
  Vyžaduje přítomnost určitého množství entit daného typu
Fronta
  V ní čekají entity vždy jednoho typu
Pool (bazén)
  Zdroj entit určitého typu
Další prvky
  Například rozhodování o další činnosti na základě hodnoty atributů entit, či na základě stavu systému

## Slide 4: Příklad
Fotografický ateliér
Pool zákazníků
fronta zákazníků
Pool zákazníků
Pool zákazníků
„fronta“ fotografa
Temná komora
Pool filmů
fronta filmů
Pool filmů
Pool filmů
?
Odpočinek

## Slide 5: Jednoduché SHO
obsluha
fronta
Pool
Pool

## Slide 6: Parametry jednoduchých SHO
Kendalova klasifikace
  X/Y/n
  Rozšířená verze X/Y/n/T/f/p

## Slide 7: Kendalova klasifikace X/Y/n
X = typ vstupního procesu
  D … deterministický vstupní proces
  M … Markovovský vstupní proces
    Náhodný vstupní proces s exponenciálním rozdělením
    Nezávislý na čase
    Nezávislý na předchozích stavech systému
    Intenzita vstupu λ
  U … náhodný vstupní proces s rovnoměrným rozdělením
  G … obecný (rozuměj nějaký jiný) vstupní proces
  …

## Slide 8: Kendalova klasifikace X/Y/n
Y = typ procesu obsluhy
  D … deterministický proces obsluhy
  M … Proces obsluhy s normálním rozdělením
    Intenzita obsluhy μ
  U … Proces obsluhy s rovnoměrným rozdělením
  G … obecný (rozuměj nějaký jiný) proces obsluhy
  …

## Slide 9: Kendalova klasifikace X/Y/n/T/f/p
n … počet kanálů obsluhy
T … typ fronty
  FIFO
  LIFO
  Náhodná
  Prioritní
  …
f … maximální délka fronty
p … velikost populace

## Slide 10: Kendalova klasifikace X/Y/n/T/f/p
Nejobvyklejší systém je M/M/1/FIFO/∞/∞
Jeho parametry jsou
  λ … intenzita vstupu
  μ … intenzita obsluhy
  ρ = λ / μ < 1 … intenzita provozu
Pár pokusů